Пена для чиски канала ствола NEO ELEMENTS - CUPRUM Remover Foam –  принципиально новый подход к чистке оружия.

CUPRUM Remover Foam – подходит для чистки оружия любого калибра – от 5,6 до 57 мм. Использование именного этого чистящего средства позволяет добиться не только более эффективной, но и более выгодной в денежном отношении очистки ствола от наслоений порохового нагара, омеднения и освинцовки.  Важно, что при этом состав не вступает в химические реакции с металлом, из которого изготовлены ствол и затворная группа.

Результат чистки с применением CUPRUM Remover Foam превосходит по эффективности все известные рецепты с использованием масел или жестких ершей – в случае с маслами эффект недостаточен, а в случае с жесткими ершами – травмирование канала практически неизбежно.

ВАЖНО! CUPRUM Remover Foam не обладает консервирующим эффектом! После применения состава обязательно обработайте канал ствола любым нейтральным оружейным маслом!

Инструкция по применению

- При обработке не используйте латунные и другие медесодержащие насадки и шомпол .

Разрядите оружие, извлеките затворную группу (если речь идет о винтовке).

- Дождитесь полного остывания ствола (до комнатной температуры).

- Встряхните баллончик FORREST Bore Cleaning Foam.

- Заглушите казенный срез ствола любым доступным способом – ветошью, пластиковым фальшпатроном, деревянной болванкой, и т.д.

- Распыляйте состав внутрь ствола до тех пор, пока пена не покажется со стороны дульного среза.Не торопитесь, подождите минимум 30 минут – на самом деле от 30 до 120 минут – это время необходимо для химической реакции, время реакции напрямую зависит  от степени загрязненности ствола. Ствол оружия при этом должен лежать горизонтально. В процессе реакции пена становиться голубоватой из-за реакций с соединениями меди или свинца.

- Удалите пену чистым патчем.

- Если ствол очень сильно загрязнен, то повторите процедуру, оставляя пену в стволе на 2 часа, периодически проходя ствол пластиковым ершом. Переворачивайте ствол раз в час (если возможно).

- Ствол можно считать чистым, если пена не приобретает голубоватого оттенка.

9. После удаления пены обработайте канал ствола оружейным маслом.

Официальный дилер в России: ООО «Мировые охотничьи технологии»
Адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, Выборгская набережная, дом 61а, 
БЦ "Акватория", оф. 229
Тел. 8-800-333-44-66 (звонок по России бесплатный)
Тел. (812) 327-44-66, 596-38-82
E-Mail: info@wht.ru  
Интернет: www.wht.ru