Гарантия

Производитель обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание сроком 1 год.

1. В течение указанного срока производитель бесплатно устраняет дефекты, обнаруженные в материалах, использованных при изготовлении устройства, либо дефекты сборки устройства.

Производитель оставляет за собой право выбора способа устранения обнаруженного дефекта: путем ремонта, замены дефектной детали, либо замены устройства целиком.

2. Основанием для гарантийного обслуживания является Гарантийный талон, в котором отмечена дата приобретения устройства и стоит штамп Продавца, а также указана краткая характеристика обнаруженного дефекта.

3. Неправильная эксплуатация устройства, попытки самостоятельного ремонта или ремонт в сервис-центре, не являющемся авторизованным сервис-центром производителя, являются основанием для отказа Вам в бесплатном гарантийном обслуживании.

4. Повреждения внешних поверхностей устройства, крепежных деталей и т.п., возникшие в ходе эксплуатации не являются основанием для бесплатного гарантийного обслуживания.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Официальный дистрибьютор

ООО «Мировые охотничьи технологии»:

195213, Россия, Санкт-Петербург, а/я 11

Тел./факс: (812) 327 44 66, 596 38 82

Факс: (812) 327 44 21

E-mail: info@wht.ru

Website: www.wht.ru

Дата продажи: «_____» ________________________ 200 __

Владелец (Ф.И.О.):

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Адрес: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Телефон: (_________) _______________________________

E-mail: ____________________________________________

12

Инфракрасный детектор "SNIFFER"

Руководство пользователя

|  | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Принцип действия прибора ……………………………………….. | 2 |
|  | Знакомство с прибором …………………………………………….. | 6 |
|  |  | Кнопки управления...…………………………………………... | 6 |
|  |  | Светодиоды ………………..…………………………………… | 6 |
|  | Работа с прибором | 7 |
|  |  | Установка или замена батареи ……………………………… | 7 |
|  |  | Включение прибора …………………………………………… | 7 |
|  |  | Выключение прибора …………………………………………. | 7 |
|  |  | Поиск …..………………………………………………………… | 8 |
|  |  | Калибровка …………….……………………………………….. | 8 |
|  |  | Установка уровня чувствительности ..……………………… | 8 |
|  |  | Выбор способа индикации обнаружения ………………….. | 9 |
|  |  | Проверка заряда батареи ……………………………………. | 9 |
|  |  | Функция автоматического выключения ……………………. | 10 |
|  |  | Уход за прибором ……………………………………………... | 10 |
|  | Характеристики …………..…………………………………………... | 10 |
|  | Возможные проблемы и их решение …………………………... | 11 |
|  | Гарантия ……………………………………………………………….. | 12 |

|  | SNIFFER сигнализирует о присутствии источника тепла, но не идентифицирует его. Ваша задача – проверить обнаруженный источник и убедиться в его соответствии тому, что Вы ищете. Никогда не стреляйте в неизвестную цель! |
| --- | --- |

1

Принцип действия прибора

## SNIFFER "видит" источники тепла

SNIFFER разработан специально для обнаружения только что убитой или раненой дичи и обнаруживает излучаемое ею тепло. Это тепло воспринимается прибором в виде инфракрасного (далее – ИК) излучения, уровень которого измеряется и анализируется.

## Как работает SNIFFER

SNIFFER оборудован двумя независимыми сенсорами (A и B). Оба сенсора реагируют на ИК излучение, поступающее с той стороны, куда направлен прибор, и измеряют его уровень. (Абсолютно все предметы излучают ИК волны).

Каждый сенсор анализирует ИК излучение в своем поле зрения. Встроенный в прибор микропроцессор сравнивает данные, полученные от каждого сенсора, и генерирует соответствующий сигнал при обнаружении:

- Разницы в показаниях сенсоров (температура A выше температуры B), и

- Разницы между показаниями сенсоров и информацией о температурном фоне, полученной в процессе калибровки прибора.

2

Возможные проблемы и их решение

| Прибор не включается. |
| --- |
| Правильно ли установлена батарея? Каков уровень ее заряда? Установите новую батарею. |
| В процессе работы SNIFFER перестает что-либо обнаруживать, а светодиоды «бегут», как при включении прибора. |
| Слишком низкий уровень заряда батареи, замените батарею. |
| Прибор самопроизвольно выключается. |
| Для продления срока службы батареи в приборе предусмотрена функция автоматического выключения: если в течение 10 минут SNIFFER не обнаружил ни одного источника тепла, он выключится автоматически. Вы можете запретить функцию автоматического выключения (см. стр. 10). Если после самопроизвольного выключения прибор не включается, – разряжена батарея. Замените батарею. |
| По окончании инициализации прибор ничего не обнаруживает. |
| Дождитесь окончания одной минуты даже, если прибор сигнализирует об окончании инициализации и калибровки. |
| Прибор ничего не обнаруживает даже спустя несколько минут. |
| Был ли прибор сначала направлен в нейтральный сектор (без источников тепла)? Направьте прибор в нейтральный сектор (без источников тепла) и произведите калибровку (см. стр. 8). |
| Прибор обнаруживает слишком много источников тепла. |
| В исследуемой области действительно есть предметы, которые теплее «фона» (камни, деревья и т.п.) Повторно откалибруйте прибор. Если повторная калибровка не помогает, понизьте чувствительность (стр. 8). |
| При индикации обнаружения светодиоды загораются через один. |
| Уровень заряда батареи снизился и включилась система энергосбережения. Пора заменить батарею. |
| После включения прибора не работает вибросигнал. |
| В процессе инициализации этот способ индикации не был активирован. Чтобы активировать вибросигнал, нажмите кнопку (см. стр. 9) |
| Вибросигнал не работает даже после его активирования. |
| Слишком низкий уровень заряда батареи, система энергосбережения запретила индикацию вибросигналом. Замените батарею. 11 |
| Фунция автоматического выключения |  | Если Вы забудете выключить SNIFFER, для продления срока службы батареи предусмотрена функция автоматического выключения. Если в течение 10 минут SNIFFER не обнаружил ни одного источника тепла, он выключится автоматически. Вы можете отключить эту функцию, если планируете использовать прибор в качестве датчика движения (закрепить прибор неподвижно и ожидать сигнала обнаружения при вхождении источника в поле зрения). Чтобы запретить функцию автоматического выключения: Перед включением прибора вместо обычного нажатия на кнопку press , нажмите на кнопку и, удерживая ее нажатой, нажмите на кнопку , удерживая 2 с, как обычно. |
| Уход за прибором |  | При надлежащем обращении SNIFFER прослужит Вам долгие годы. Его внутренние компоненты не нуждаются в уходе. SNIFFER полностью защищен от проникновения влаги. Для чистки линзы применяйте влажную ткань. Оберегайте линзу от возможных царапин, ударов и т.п. В период, когда Вы не пользуетесь прибором, батарею рекомендуется извлечь и хранить отдельно. |

Характеристики

| Максимальная чувствительность | 0.1°C |
| --- | --- |
| Поле зрения по горизонтали | 6° (3° на каждый сенсор) |
| Поле зрения по вертикали | 6° |
| Диапазон рабочих температур | -20°C / +30°C |
| Уровень пыле-влагозащиты | IP 64 (дождь, брызги воды) |
| Длина волны воспринимаемого излучения | 7 — 14 (m |
| Размеры | 190 x 50x 35 мм |
| Масса без батареи | 200 г |
| Питание | Одна 9 В батарея типа «Крона» |

10

## А тот ли источник тепла вы обнаружили?

Когда SNIFFER подает сигнал об обнаружении источника тепла, это означает лишь наличие интенсивного источника ИК излучения на общем температурном фоне. Прибор не в состоянии определить ни природу этого источника, ни интенсивность его ИК излучения, ввиду влияния на распространение ИК волн самых разных факторов (расстояние, наличие препятствий на пути ИК волн и т.п.).

SNIFFER может обнаружить вовсе не тот источник тепла, который Вы разыскиваете (это может оказаться нагретый солнцем камень). Однако в устройстве прибора предусмотрено 2 пути снижения вероятности «ложных» обнаружений: калибровка и регулировка чувствительности.

## Калибровка

Чтобы прибор мог достоверно обнаруживать искомую разницу температур, т.е. разницу в показаниях сенсоров A и B (например, отличить температуру кабана от температуры окружающего его кустарника), SNIFFER калибруется по отношению к температурному фону, на котором ведется поиск.

SNIFFER калибруется автоматически:

- В процессе инициализации после включения

- Каждый раз при смене уровня чувствительности

- Во время работы: SNIFFER «отслеживает» изменения температурного фона и самокалибруется. Эта процедура занимает от 20 секунд до 2 минут в зависимости от условий.

Вы можете откалибровать SNIFFER самостоятельно. Хорошо откалиброванный прибор вырабатывает меньше «ложных» сигналов обнаружения источника тепла.

## Установка уровня чувствительности

SNIFFER достигает максимального уровня чувствительности (0.1°C) спустя 1 минуту после инициализации, однако Вы можете понизить этот уровень, если «ложных» срабатываний слишком много (например, в лесу прибор реагирует на перепады между светом и тенью).

3

## Эффективность работы прибора

SNIFFER измеряет интенсивность ИК излучения по всему полю зрения в том направлении, куда он «смотрит». Его эффективность зависит от:

- Вида и состояния животного

- Настроек прибора

- Внешних факторов, влияющих на характер прохождения ИК-волн

| Факторы, связанные с животным |
| --- |
| Размер животного и его положение в поле зрения прибора | Чем больше «видимая» прибором поверхность, тем больше ИК-волн поступит в прибор. Следовательно, более крупное животное может быть обнаружено на большем расстоянии. |
| Температура тела животного | Зависит от времени, прошедшего с момента выстрела |
| Характер меха или оперения | Чем лучше термоизолирующие свойства меха или оперения, тем слабее ИК-излучение, воспринимаемое прибором. |
| Расстояние до животного | Интенсивность принимаемого ИК-излучения уменьшается пропорционально квадрату расстояния от прибора до источника, например на дистанции 10 м оно в 100 раз слабее, чем на дистанции 1 м. |
| Факторы, связанные с окружающими условиями |
| Температура | Чем больше разница между температурой тела животного и температурой окружающей его обстановки, тем эффективнее работает прибор. Следовательно, лучших результатов можно добиться в холодную погоду. |
| Ясно/пасмурно | В ясную погоду солнце нагревает растительность и почву. Из-за этого возрастает вероятность «ложных» срабатываний прибора. С этой проблемой можно бороться путем понижения уровня чувствительности. |
| Влажность | SNIFFER лучше работает при низкой влажности, в сухую погоду. |
| Препятствия на пути ИК-волн | Плотные материалы (древесина, стекло, металл) препятствуют распространению ИК-волн. Потери также возникают при их прохождении через листву, кустарник, деревья и даже через воздух. |

4

| Выбор способа индикации обнаружения |  | SNIFFER может сигнализировать об обнаружении источника тепла тремя способами: светодиодами, звуковым сигналом и (или) вибросигналом. При включении прибора автоматически включается индикация светодиодами и звуковым сигналом. Светодиодная индикация работает ВСЕГДА. Индикация звуковым и (или) вибросигналом может быть включена или отключена. Индикация вибросигналом очень удобна, но в этом режиме энергии батареи расходуется в 2,5 раза больше, чем при индикации светодиодами. Чтобы включить / выключить звуковой или вибросигнал: Нажмите кнопку . Нажимайте на нее столько раз, сколько необходимо, чтобы получить нужную комбинацию. Светодиоды, загорающиеся напротив символа отображают следующее: 2 верхних светодиода.. вибросигнал включен 2 нижних светодиода звуковой сигнал включен светодиоды не горят звуковой и вибросигналы выключены горят все 4 светодиода звуковой и вибросигналы включены |
| --- | --- | --- |
| Проверка заряда батареи |  | По мере разряда батареи включается система энергосбережения: индикация обнаружения вибросигналом отключается, а светодиоды на шкале при обнаружении источника тепла загораются через один. При достижении критического уровня разряда батареи SNIFFER автоматически выключается. Чтобы проверить уровень заряда батареи: Нажмите кнопку и посмотрите, сколько светодиодов загорелось напротив символа . При проверке заряда батареи автоматически запускается процедура калибровки, поэтому во время проверки направляйте прибор в нейтральный сектор, где нет источников тепла. 1 светодиод… Уровень заряда высокий 5 светодиодов Уровень заряда низкий Уровень заряда батареи также отображается при нажатии на любую кнопку |
| 9 |
| Поиск |  | Направьте прибор в ту сторону, где ожидаете найти животное и медленно сканируйте исследуемый участок. Если прибор что-либо обнаружил, он подаст звуковой сигнал (если включена индикация обнаружения звуковым сигналом), а на шкале загорится ряд светодиодов (их количество пропорционально интенсивности обнаруженного источника) Индикация обнаружения будет продолжаться все время, пока прибор направлен на источник тепла. Двигайтесь в направлении принятого сигнала и ищите источник. |
| Калибровка |  | Когда необходимо калибровать SNIFFER? Когда изменились условия поиска (характер растительности, ясно/пасмурно…). SNIFFER калибруется и автоматически, но этот процесс занимает около 2 минут. Когда прибор не обнаруживает никаких источников тепла. Чтобы откалибровать SNIFFER: Нажмите на кнопку , направив прибор в сектор, где отсутствуют источники тепла. Калибровка происходит мгновенно. |
| Установка уровня чувствительности |  | Спустя минуту после инициализации чувствительность прибора достигает максимума. Когда необходимо менять уровень чувствительности? Если после калибровки прибор не «находит» ничего (повысить чувствительность) Если после калибровки прибор «находит» слишком много источников тепла (понизить чувствительность) Чтобы установить уровень чувствительности: Направьте SNIFFER в нейтральный сектор (где нет источников тепла), так как прибор калибруется автоматически всякий раз при вводе значения чувствительности. Нажмите кнопку напротив символа N раз, где N соответствует уровню чувствительности. Этот уровень также отображается соответствующим количеством светодиодов напротив символа : 1 светодиод. Низкий уровень 2 светодиода средний уровень 3 светодиода высокий уровень Чтобы вернуться к максимальному уровню, нажмите кнопку еще раз. |
| 8 |

## Максимальная дальность действия

Поскольку эффективность работы прибора зависит от множества факторов, дальность его действия варьируется в широких пределах в зависимости от условий. Можно привести лишь ориентировочные данные для определенных условий.

### Примеры дальности действия прибора

| Ситуация | Средняя дальность обнаружения |
| --- | --- |
| Осень, зима или весна. Животное скрыто редкой растительностью (листьями). Выстрел сделан 10-20 мин. назад. | Воробей ……………………….……... Мелкая дичь (заяц, утка…) ……….. Крупная дичь (кабан, олень…) …… | 5-7 м 10-15 м от 50 м до 550 м |

## Поле зрения

Поле зрения прибора достаточно узкое, чтобы обеспечивать большую точность обнаружения. Поле зрения каждого сенсора: 3° по горизонтали и 6° по вертикали, что эквивалентно квадрату 1 x 1 м на дистанции 10 м, или квадрату 10 x 10 м на дистанции 100 м.

5

# Знакомство с прибором

## Кнопки управления

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
|  | Нажать и удерживать 2 с | Нажать и отпустить |
|  | Включение прибора | Калибровка + проверка заряда батареи |
|  | Выключение прибора | Выбор способа индикации обнаружения + проверка заряда батареи |
|  | —— | Уровень чувствительности + проверка заряда батареи + калибровка |

## Светодиоды

С левой стороны панели управления расположена светодиодная шкала. Она отображает следующую информацию:

- После включения прибора светодиоды отображают процесс его инициализации, а затем калибровки.

- После обнаружения источника тепла светодиоды последовательно загораются в виде столбчатой диаграммы, начиная с нижней части шкалы. Они светятся все время, пока прибор направлен на источник тепла. Количество загоревшихся светодиодов свидетельствует об интенсивности обнаруженного источника. Если батарея разряжена, включается функция энергосбережения, и светодиоды загораются через один.

- После нажатия на кнопку для выбора функции или проверки батареи светодиоды отображают текущее состояние прибора напротив соответствующего символа (см. таблицу) + заряд батареи + калибровку.

| Символ | Значение светодиодов напротив |
| --- | --- |
|  | Заряд батареи |
|  | Калибровка |
|  | Вибросигнал включен Звуковой сигнал включен |
|  | Чувствительность |

6

Работа с прибором

|  | Прежде чем приступить к работе с прибором, обязательно прочтите предыдущие разделы: это необходимо для понимания принципа действия прибора и достижения наилучшего результата. |
| --- | --- |

| Установка или замена батареи |  | SNIFFER работает от одной батареи напр. 9 В типа «Крона» (в комплект не входит). Для увеличения продолжительности работы прибора рекомендуется применять высококачественные алкалиновые батареи. Установка батареи Откройте крышку батарейного отсека с тыльной стороны корпуса (воспользуйтесь отверткой). Осторожно отсоедините контактную колодку от старой батареи, не повредив провода. Присоедините контактную колодку к новой батарее и вставьте ее в отсек контактами вперед. Закройте отсек крышкой. Внимание! Использованные батареи подлежат утилизации. |
| --- | --- | --- |
| Включение прибора |  | Нажмите кнопку и удерживайте 2 секунды. Находясь на месте предполагаемого поиска, направьте прибор в сторону «нейтрального» участка (где не должно быть интенсивных источников тепла) – начнется инициализация прибора. SNIFFER подаст одинарный звуковой сигнал, затем светодиоды «побегут» по шкале туда-обратно несколько раз, затем прибор подаст тройной звуковой сигнал и загорятся два светодиода напротив символа Чтобы прибор достиг максимального уровня чувствительности ПОДОЖДИТЕ 1 МИНУТУ. Когда напротив символа загорятся 3 светодиода, SNIFFER готов к работе. |
| Выключение прибора |  | Нажмите кнопку и удерживайте 2 секунды. |

7

# Text boxes

Темп. A > темп. B

Заяц обнаружен

Темп. A =  темп. B

Лев не обнаружен

Темп. A > темп. B

Лев обнаружен

Дистанция:   10 м         100 м             1000 м

1 м

10 м

Поле зрения

100 м