СИСТЕМА ВВОДА ПОПРАВОК KAHLES

Своей линейкой HELIA CS и CL компания KAHLES установила новый стандарт среди прицелов с центральной трубкой 30 и 26 мм. Новая концепция и дизайн, совершенство исполнения.

Контрастное, яркое изображение, непревзойденная ширина поля зрения и чистота картинки, комфортный диаметр выходного зрачка. Мир вновь открывает прицелы серии HELIA C, которые просто устанавливают стандарты в своей области. Сегодня этим стандартом становится серия прицелов HELIA CS и CL, благодаря новейшей системе ввода поправок по высоте multizero™.

Благодаря этой системе точный выстрел на любую дистанцию перестал быть проблемой. Кроме того, прицельная марка размещена в фокальной плоскости окуляра и, следовательно, вы будете иметь минимальное перекрытие цели элементами марки при максимальной кратности увеличения прицела.
Главное в системе - это микромеханическая система ввода поправок multizer0, позволяющая Вам заранее пристрелять оружие под удобные для Вас дистанции (или боеприпасы), а затем поправки вводятся просто поворотом барабана вертикальных поправок до совмещения треугольного маркера на корпусе трубки с риской одного из четырех дистанционных колец на барабане multizer0. 

Пристрелка оружия с помощью системы multizer0:
Всегда начинайте пристрелку с минимальной предполагаемой дистанции стрельбы. При использовании боеприпасов  с высоко настильной траекторией пристрелку надо производить на расстоянии максимального подъема траектории. 
При пристрелке: вращение барабана вертикального ввода поправок по часовой стрелке – повышение точки попадания относительно перекрестия, против часовой – понижение точки.
Барабан горизонтальных поправок: вращение по часовой стрелке - смещение точки попадания в лево,
против часовой - смещение ТП в право.

Шаг №1. 
Снимите защитный колпачок (2), после чего откроется доступ к барабану ввода поправок multizer0 (3). Проследите, что бы прицел находился в режиме "А" (или ключом KAHLES (1) переведите прицел в режим "А") - как показано на рисунке 1.

Рис. 1

Рис. 2
 
Маховик в этом режиме (режим А) работает, как на обыкновенном прицеле. 
Вращая его по часовой стрелке, мы каждый раз поднимаем точку попадания относительно перекрестия (точки прицеливания) - на это и указывает стрелка с индексом H.
В этом режиме мы пристреляли винтовку на 100 метров (или на другую предполагаемую минимальную дистанцию стрельбы).

Шаг №2.
После пристрелки винтовки на ближайшую предполагаемую дистанцию с помощью ключа KAHLES (1), придерживая  маховик (3) в неподвижном состоянии, переведите марку текущего режима (8) в положение "В". 
В положении "В" поверните ("прокрутите") маховик (3) ввода поправок против часовой стрелки до упора. 
Эта операция позволяет сохранить и установить максимальный диапазон ввода поправок по вертикали для дальнейшего его "расходования" при пристрелке на более дальние дистанции.

Всё! Переходим к 3-му шагу.

Пояснение: в режиме "В" микрозацепом освобождается барабан ввода поправок от центрального стержня, поэтому поворот барабана по часовой стрелке не изменит предыдущей пристрелки, с помощью который Вы установили воображаемый "нулевой уровень", относительно которого будут затем приниматься поправки механизмом multizer0.

Шаг №3.

После выполнения шага №2, ключом KAHLES (1) переведите марку текущего режима (8) в положение "С".

Пояснение: в режиме "С" вы будете пристреливать оружие на дополнительные любые четрые дистанции (или боеприпаса) с выставлением марок текущей дистанции (5) напротив маркера-"треугольничка" на корпусе прицела. 
 
При использовании усредненного комплекса "охотничья винтовка-охотничий боеприпас" пристрелка на дистанции до 500 м. - не представляют сложности.

Шаг №4.

В режиме "C" осуществляется пристрелка на четыре дополнительных дистанции (боеприпаса). Допустим, на 200, 300, 400 и 500 м или любые другие по Вашему желанию. 
Пристреляв оружие на 200 метров, с помощью ключа Kahles, зафиксируете (отметьте) это положение прицельной марки поворотом самого нижнего кольца-маркера на барабане до совпадения с основной маркой (4) - с 01.02.04 она заменена на белый треугольник нанесенный на корпус прицела в этом месте. 
На 300 м - поворотом  следующего кольца и т.д.  После окончательной пристрелки на все дистанции, прицел остается в режиме "С"!
В дальнейшем Вы всегда сможете визуально установить нужную марку дистанции напротив маркера-"треугольничка" на корпусе прицела и сделать выстрел.

Стреляем на 100 м - просто не глядя  скручиваем барабан против часовой стрелки до упора.
Стреляем на 200 м - выставляем марку первого с низу кольца напротив треугольника.

Стреляем на 300 м - выставляем  марку второго с низу кольца напротив треугольника.
Стреляем на 400 м - выставляем  марку третьего с низу кольца напротив треугольника.
Стреляем на 500 м - выставляем  марку четвертого с низу (самого верхнего) кольца напротив треугольника.

Суммируя:

Режим "А" - Маховик в этом режиме работает, как на обыкновенном прицеле. 
Вращая его по часовой стрелке, мы каждый раз поднимаем точку попадания относительно перекрестия (точки прицеливания) - на это указывает стрелка с индексом H. 
В этом режиме мы пристреляли винтовку на 100 метров (или на другую предполагаемую минимальную дистанцию стрельбы).

Переключением в Режим "В" - освобождается микрозацеп и последующие повороты барабана не повлияют на пристрелку "нулевого уровня" - в нашем случае 100 м. "Скручиваем" (вращаем) барабан против часовой стрелки до упора.

Режим "С" - пристрелка на более дальние дистанции или иные боеприпасы с выставлением маркеров на барабане. Стандартный режим использования прицела.

 Всё! Прицел готов к использованию!

ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛ KAHLES

Введение

Компактные размеры, использование высококачественных уплотнительных элементов и заполнение азотом позволяют применять оптические прицелы Kahles Helia Compact в самых разнообразных условиях.

Прицелы Kahles Helia Compact отстроены от параллакса на заводе. Дистанция отстройки от параллакса составляет 100 м. Возможна отстройка на другую дистанцию по специальному заказу.

Прицельная марка располагается в фокальной плоскости объектива (кроме прицелов серий CT и CSX).

Фокусировка

Фокусировка осуществляется вращением окуляра. Диапазон диоптрийной коррекции от +2 до -3,5 в большинстве случаев позволяет добиться резкого изображения и обойтись без очков даже людям с ослабленным зрением. Исключение - проявление астигматизма.

Изменение кратности увеличения

Кратность увеличения плавно меняется вращением кольца на окуляре. Для удобства имеется градуировка основных значений кратности увеличения, а на кольце выполнен прилив.

Пристрелка

Ввод поправок по высоте и горизонту осуществляется с помощью щелчковых механизмов, закрытых колпачками.

1 щелчок поправочного механизма по часовой стрелке сдвигает точку попадания на 1 см (7мм на прицелах CS3-12x56 и CL4-12x52) на дистанции 100 м вверх - при вводе поправки по высоте, и влево при вводе поправки по горизонту.

По окончании пристрелки ослабьте стопорные винты лимба горизонтальной поправки и установите среднее деление лимба напротив соответствующей метки на корпусе. Затем затяните стопорные винты. Данная процедура облегчает ввод поправок и возврат к исходному состоянию в дальнейшем.

Конструктивно прицелы Kahles устроены таким образом, что при вводе поправок прицельная марка всегда находится в центре поля зрения прицела.

Установка прицела на оружие

Установку прицела рекомендуется поручить квалифицированному оружейнику.

Аксессуары

В комплекте с прицелом поставляются защитные прозрачные колпачки и специальная салфетка для протирки оптики.

Уход за прицелом

Прицелы Kahles не нуждаются в каком либо специальном обслуживании.

В случае загрязнения металлические части прицела можно протирать чистой мягкой тканью. 
Время о времени допускается слегка смазывать стальные части оружейной смазкой, избегая ее попадания на линзы прицела.

Гарантия

Производитель обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание прицела Kahles сроком 25 лет.

1. В течение указанного срока производитель бесплатно устраняет дефекты, обнаруженные в материалах, использованных при изготовлении устройства, либо дефекты сборки устройства.

Производитель оставляет за собой право выбора способа устранения обнаруженного дефекта: путем ремонта, замены дефектной детали, либо замены устройства целиком.

2. Основанием для гарантийного обслуживания является Гарантийный талон, в котором отмечена дата приобретения устройства и стоит штамп Продавца, а также указана краткая характеристика обнаруженного дефекта.

3. Неправильная эксплуатация устройства, попытки самостоятельного ремонта или ремонт в сервис-центре, не являющемся авторизованным сервис-центром производителя, являются основанием для отказа Вам в бесплатном гарантийном обслуживании.

4. Повреждения внешних поверхностей устройства, крепежных деталей и т.п., возникшие в ходе эксплуатации не являются основанием для бесплатного гарантийного обслуживания.

5. Гарантийный ремонт может занимать от 25 до 45 дней и производиться только на заводе-производителе в Вене. Данный срок складывается из срока пересылки прицела на завод Kahles в Вене (Австрия) и обратно в Россию, и собственно срока самого ремонта.
Покупатель проинформирован о данном  факте и не имеет никаких претензий по сроку гарантийного обслуживания.
Прицел проверен, исправен и в полной комплектности.  

Согласен (подпись покупателя) __________________

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи: «_____» ________________________ 201 __

М. П.  продавца

Владелец (Ф.И.О.):

_____________________________________________________________________________________________________

Адрес покупателя: _______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Телефон: (_________) _______________________________

Модель: ________________________________________ Сер. номер: __________________________

# Text boxes

Внимание! После пристрелки винтовки в положении переключателя "А", обратите внимание на положение индикатора положения прицельной марки (индикатора расхода поправок, смотрите рис., показан тёмным!) – он должен быть строго на середине, всего хода! Иное положение говорит о неверном положении прицела в кронштейне или кронштейна на оружии! 
В этой ситуации обратитесь за помощью к своему продавцу кронштейнов или к Вашему мастеру-пристрельщику оружия.

В противном случае возможна ситуация, когда не хватит диапазона ввода поправок по вертикали при пристрелке на максимальные дистанции!

Ход индикатора можно посмотреть прокрутив барабан ввода поправок из крайнего правого в крайнее левое положение, или наоборот. Правильное положение на верхнем рисуке.