Единая база Weaver/Picatinny для установки на MP-155

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КРОНШТЕЙНА:

1. Кронштейн в сборе -1 шт.  
2. Шестигранный ключ, 1,5 мм -1 шт.

3. Шестигранный ключ, 2,0 мм.-1 шт. 
4. Инструкция по установке – 1 шт.

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ НА ОРУЖИЕ

1. Вывернуть установочные винты 4, 5 (М3x8 и М4x4 с внутренним шестигранным шлицем) на 1-2 оборота при помощи шестигранных ключей.

2. Вывернуть стягивающие винты 3 (М3x16 с потайной головкой и крестообразным шлицем) на 5-6 оборотов при помощи отвертки и  установить кронштейн на посадочное место оружия.

3. Затянуть слегка сначала винты 3 - 4 шт., затем  винты 4 - 4 шт. с обеих сторон и продвинуть кронштейн до упора вперед, ударяя по задней поверхности обоих кронштейнов одновременно.

Выровнять верхние пазы.

4. Затянуть до упора сначала винты 4 - 4 шт. с обеих сторон, затем винты 5 - 8 шт.

5. Затянуть стягивающие винты 3 до упора с обеих сторон и проверить надежность закрепления переходного кронштейна к оружию.

6. После установки оптического прицела и первых 5-7 выстрелов может произойти незначительное деформирование внутренних поверхностей “ласточкина хвоста” и как следствие смещение кронштейна вперед. 
Поэтому, после первых выстрелов необходимо проверить и при необходимости подтянуть сначала винты 4, затем винты 5, затем стягивающие винты 3. 
В случае раскручивания винтов необходимо произвести их законтривание путем нанесения лака (краски) или резьбового фиксатора.

# Text boxes

ООО «Мировые Охотничьи Технологии»
Офис: 197342, Санкт-Петербург, Выборгская наб., дом 61, 
БЦ «Акватория», офис 229
Тел. 8-800-333-44-66 (звонок по РФ бесплатный) 
World Hunting Technology Group
 P.O. Box 11, 195213, St.Petersburg, RUSSIA
 Office: 197342, St.Petersburg, Office building "Aquatorya", Vyborgskaya emb., 61, 
office 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236
Fax +7 812 327 44 21, Tel. +7 812 327 44 66, +7 812 596 38 82  
E-mail: info@wht.ru 
Website: www.wht.ru